## Slide 1: 多核種除去設備等処理水 基礎資料

## Slide 2
１．トリチウムの基礎知識
  １．１ 物性
  １．２ 自然界での存在形態
  １．３ 生成量及び存在量
２．原子力発電所におけるトリチウムの生成と取扱い
  ２．１ 原子力発電所におけるトリチウムの生成理由
  ２．２ 原子力発電所におけるトリチウムの生成量
  ２．３ 原子力発電所におけるトリチウムの処分方法
  ２．４ 原子力発電所におけるトリチウムの処分量
  ２．５ 原子力発電所におけるトリチウムのモニタリング
  ２．６ 原子力発電所周辺への環境影響
３．福島第一原子力発電所における処理水
  ３．１ 福島第一原子力発電所の汚染水
  ３．２ 汚染水対策
  ３．３ 福島第一原子力発電所の処理水
  ３．４ トリチウムの分離
  ３．５ 半減期による減少
  ３．６ 処理水の処分方法案
目次
４．放射線とトリチウムによる健康影響
  ４．１ 放射線被ばくによる影響
  ４．２ 確定的影響と確率的影響
  ４．３ DNAの損傷と修復
  ４．４ トリチウムによる内部被ばく、外部被ばくの影響
  ４．５ 実行線量係数
  ４．６ トリチウムの体内挙動
  ４．７ トリチウムの核変換による影響
  ４．８ トリチウムによる生体影響（動物実験）
  ４．９ トリチウムによる生体影響（確定的影響の事例）
  ４．10 トリチウムによる生体影響（疫学研究）
  ４．11 トリチウムによる水中生物影響
５．トリチウムの環境影響
  ５．１ 環境中のトリチウムの挙動
  ５．２ トリチウムの測定方法の概要
  ５．３ トリチウムの測定方法の特徴
  ５．４ トリチウムの環境モニタリング
  ５．５ トリチウムの環境モニタリング（福島県）
  ５．６ 国内外の規制基準（濃度）
  ５．７ 国内外の規制基準（総量）
  ５．８ 国内外の規制基準（福島第一原子力発電所）
  ５．９ 国内外の規制基準（飲料水）

## Slide 3: １. トリチウムの基礎知識

## Slide 4: 1.1 物性
日本語名は三重水素といい、水素の放射性同位体であり、陽子1つ、中性子2つ、電子1つから構成される。
トリチウムの半減期は12.3年であり、β壊変してヘリウム-3（3He）となる。
トリチウムのβ線のエネルギー（最大18.6keV）は放射性セシウムや放射性カリウムと比較して小さく、紙一枚で遮へい可能である。
最大飛程は空気中は約5mm、水中は約0.006mmである。
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 、P.3、平成28年6月」
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料6、P.9、平成28年6月」
「日本原子力学会、トリチウム研究会 ～トリチウムとその取り扱いを知るために～（環境中のトリチウム）、P.5、平成26年3月4日」
トリチウムはどのような性質を持っているの？
図 トリチウムのβ壊変
表 放射性セシウム、放射性カリウム、トリチウムの比較

## Slide 5: 1.2 自然界での存在形態
トリチウムの化学形は水・水蒸気（HTO）、分子状水素（HT）、炭化水素（CH3T）、生体中に含まれるトリチウムとして自由水中トリチウム（FWT）及び有機結合型トリチウム（OBT）がある。
トリチウムは大気、降水、水道水、海水、河川水、そして土壌水分や人体にも含まれる。なお、大気中トリチウムは、主に水蒸気、分子状水素、炭化水素の化学形で存在する。
トリチウムの多くは水圏に存在しており、1Lあたり数Bq以下の濃度が計測されている。
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 、P.3~P4、平成28年6月」
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料3、P.14、平成28年6月」
「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会（第11回）, 資料4-2 柿内委員のプレゼン資料」
「岩倉哲男、一般環境におけるトリチウム挙動とモニタリングのための予備知識、日本保険物理学会, 10, 131~140(1975)」
トリチウムは自然界でどのように存在しているの？
大気
主にHTO, HT, CH3T
図 自然界でのトリチウムの存在形態
生体中：FWT, OBT
（人体・植物・動物等）
降水
海水、河川水等
土壌水分
水道水
図 水圏のトリチウム濃度
大気中（対流圏・成層圏）に存在するトリチウムは全体の10%程度
水圏に存在するトリチウムは全体の90%程度
※『F. BEGEMANN; “Earth Science and Meteorite,“ p. 169 (1963), North Holland Publishing Co.』による。

## Slide 6: 1.３ 生成量及び存在量
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 、P.3、平成28年6月」
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料1、P.4、平成28年6月」
「日本原子力学会、トリチウム研究会～トリチウムとその取り扱いを知るために～「環境中のトリチウム」、P.10、平成26年3月4日」
「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会（第8回）, 資料2-2 事務局資料」
トリチウムはどの様に生成され、どの程度自然界に存在しているの？
自然由来のトリチウムは主に宇宙線により年間7×1016Bq程度生成される。
天然水中には1Bq/L程度、人体中（体重65kgの人）には数十Bq/人程度存在する。
過去の大気中核実験（1945～63年）に由来する環境中トリチウムは約1.8～2.4×1020Bq程度存在したが、現在は減衰し10×1018Bq程度残っていると考えられる。
2010年時点の全世界のトリチウム存在量は、自然由来のトリチウム及び過去の大気中核実験の影響を考慮すると、1.0～1.3×1018 ＋ ~10×1018 Bq 程度である。
人工由来のトリチウムは原子力施設等から生成される。
K-40：4000Bq
C-14：3700Bq
H-3：数十Bq
体重65kg
全世界のトリチウム存在量
1.0～1.3×1018 ＋ ~10×1018 Bq 程度（2010年時点）
消費製品
大気中核実験（1945年～63年）
1.8～2.4×1020 Bq 程度
宇宙線による生成
7×1016 Bq/y 程度
地殻での生成
原子力施設
図 トリチウム生成量・存在量
図 人体中に含まれる放射性核種の量
海中濃度：
1 Bq/l 程度

## Slide 7: ２.原子力発電所におけるトリチウムの生成と取扱い

## Slide 8: 2.1 原子力発電所におけるトリチウムの生成理由
BWR（福島第一原子力発電所と同じ炉型）におけるトリチウムの生成要因は以下の3つ。
  燃料の三体核分裂（ウランが核分裂により3つの破片に割れる反応）による生成
  ボロンカーバイド（炭化ホウ素）制御棒に含まれるホウ素-10の中性子照射による生成
  炉水の放射化（重水や不純物としてのリチウム等への中性子照射による生成）
何故、トリチウムが発生するの？
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料7、 P.14、平成28年6月」
「（一財）日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」、閲覧日：平成31年1月28日、https://www.ene100.jp/zumen/5-1-6」
より作成
燃料の三体核分裂
U
中性子
トリチウム
核分裂
生成物
水の放射化
制御棒への中性子照射
中性子
B
He
He
中性子
2H
3H
γ線
3H
3H
図 BWRの原子炉圧力容器
ウラン
ホウ素
ヘリウム
重水素

## Slide 9: 2.2 原子力発電所におけるトリチウムの生成量
BWR（福島第一原子力発電所と同じ炉型）におけるトリチウムの生成量は生成要因毎に以下のとおり。
  三体核分裂：110万kWのBWRを1か月運転すると約8.51×1013Bq生成。ただし、燃料棒が破損しなければほとんど炉水に放出されない。（炉水に移行する割合は～10-4）。
  制御棒の中性子照射：制御棒に含まれるボロンカーバイドのB10が約半分に減少するまで照射された場合、多めに評価してボロンカーバイド1グラムあたり約1.48×109Bq生成。ただし、仮に制御棒が破損しても一度に放出されることはない。
  炉水の放射化：110万kWのBWRを1か月運転すると約1.07×1010Bq生成。
どれくらいのトリチウムが発生するの？
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料7、P.14、平成28年6月」より作成
①三体核分裂による生成量
③炉水の放射化による生成量
BWR出力 | 50万kWe | 80万kWe | 110万kWe
トリチウム生成量Bq/月 | 4.07×1013 | 6.29×1013 | 8.51×1013
BWR出力 | 50万kWe | 80万kWe | 110万kWe
トリチウム生成量Bq/月 | 4.44×109 | 6.29×109 | 1.07×1010

## Slide 10: 2.3 原子力発電所におけるトリチウムの処分方法
原子炉内で生成されたトリチウムは気体廃棄物および液体廃棄物に移行する。
気体廃棄物は基準値未満であることを確認した後、排気筒から大気に放出廃棄される。
液体廃棄物は基準値未満であることを確認した後、海洋に放出廃棄される。
どの様に処分しているの？
「（一財）日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」、閲覧日：平成31年1月28日、https://www.ene100.jp/zumen/8-1-3」
トリチウムを含む廃棄物
トリチウムはこれらの方法により放出廃棄される
図 原子力発電所における廃棄物処理の流れ

## Slide 11: 2.4 原子力発電所におけるトリチウムの処分量(1/2)
国内の原子力発電所（BWR及びPWR）から液体廃棄物として処分されるトリチウムの年間平均量は以下のとおりである。（※1）
  BWRサイト（2001～2010年の平均値）：約6.0×1011Bq （※2）
  PWRサイト（2001～2010年の平均値）：約5.2×1013Bq （※3）
どれくらいの量を処分しているの？
国内BWR
サイト
国内PWR
サイト
ピッカリング原子力発電所
（カナダ）
福島第一原子力発電所における総量※4
ラ・アーグ再処理施設
（フランス）
トリチウムの年間処分量[Bq]
図 国内・国外の原子力施設におけるトリチウムの年間処分量（液体廃棄物中）
※1 ここでは液体廃棄物のみ記載しているが、トリ
チウムは気体廃棄物としても処分されている。
※2 国内のBWR発電所における2001~2010年
の平均処分量。
※3 国内のPWR発電所における2001~2010年
の平均処分量。
※4 2016/3/24時点で福島第一原子力発電所
の処理水タンク内にあるトリチウムの総量。年間
処分量ではないことに留意。
「原子力安全基盤機構、原子力施設運転管理年報平成23年度版、P.602、平成23年10月」

## Slide 12: 2.4 原子力発電所におけるトリチウムの処分量(2/2)
海外の原発・再処理施設においても、トリチウムは海洋・気中などに排出されている。
年間の放出量は、発電所によって差はあるが、BWRであれば数兆Bq程度、PWRであれば数十兆Bq程度である。
世界的にはどれくらいの量が処分されているの？
「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会（第7回）、資料5-2 トリチウムの性質などについて（案）（参考資料）、
P.7、平成30年２月２日」
※ 2016/3/24時点で福島第一原子力発電所の処理水タンク内にあるトリチウムの総量。年間処分量ではないことに留意。
参考：
福島第一原子力発電所におけるトリチウム総量※
760兆ベクレル
図 海外の原子力施設におけるトリチウムの年間処分量

## Slide 13: 2.5 原子力発電所におけるトリチウムのモニタリング
原子力発電所から処分されたトリチウムが環境・人体に影響を及ぼさないことを確認するために、環境放射線のモニタリングが行われている。
原子力発電所周辺における陸水・大気中水分・雨水・海水について、放射性物質濃度の測定がされている。
何をどの様にモニタリングしているの？
「福井県環境放射能測定技術会議、原子力発電所周辺の環境放射能調査報告 平成22年度年報、P.49、平成23年9月」より作成
分析試料 | 測定概要 | 測定箇所
陸水（水道水） | 年4回蛇口から採取した試料を調査 | 2か所
大気中水分 | 年12回除湿器で集めた水分を調査 | 2か所
雨水 | 年4回採取器で集めた雨水を調査 | 2か所
海水 | 年2~8回船にて採取した海水を調査 | 4か所
表 トリチウムの環境モニタリング
（高浜原子力発電所におけるH22年度の測定例）
※採取頻度、箇所については原子力施設ごとに適切な回数・場所を設定している。
上記はあくまで高浜原子力発電所の平成22年度の測定条件である。

## Slide 14: 2.6 原子力発電所周辺への環境影響
周辺環境におけるトリチウムの濃度は告示濃度に比べ非常に低く、環境及び人体への影響は十分に小さいといえる。
環境への影響はないの？
トリチウム濃度[Bq/L]
※ 告示濃度とは、国で定められている放射性物質の放出濃度の規制基準。
トリチウムの場合、水中にて6万Bq/L以下。詳しくは5.5、5.6にて記述。
「原子力規制庁「環境放射線データベース」、閲覧日：平成31年3月25日、https://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top」
より作成
図 全国の原子力施設周辺での
トリチウムのモニタリング結果
（左上：雨水、右上：海水、左下：水道水）
トリチウム濃度[Bq/L]
トリチウム濃度[Bq/L]
水中における
告示濃度
6万Bq/L
雨水
海水
水道水

## Slide 15: 3.福島第一原子力発電所における処理水

## Slide 16: 3.1 福島第一原子力発電所の汚染水
燃料デブリ冷却のための、建屋内には水が循環されており、その際放射性物質に触れた水が汚染水となる。
循環させている水以外に地下水が建屋内に流入しており、その分だけ汚染水が増え続けている。
汚染水とは何か？
「『トリチウム水』って何？ 汚染水対策の最新状況と今後の課題、三菱総合研究所、閲覧日：平成31年1月28日、https://www.mri.co.jp/opinion/column/fukuichi/fukuichi_20180620.html」
図 福島第一原子力発電所における原子炉建屋内の汚染水の状況

## Slide 17: 3.2 汚染水対策
地下水が建屋に流入することによって汚染水は増え続けている。
汚染水の増加量抑制のため、サブドレンや凍土壁による地下水流入対策がとられており、地下水流入量は減少している。
しかし汚染水の土壌への流出を防ぐために、地下水位を建屋内水位より低くしてしまうわけにはいかず、汚染水増加量をゼロにはできない。
汚染水の増加を止めることはできないの？
原子炉
建屋
タービン
建屋
①
③
②
原子炉
建屋
タービン
建屋
汚染源に水を近づけない対策
①陸側遮水壁：凍土壁による地下水流入の防止
②敷地舗装：雨水の浸透の防止
③サブドレン：井戸による地下水に組み上げ
⇒地下水流入量：約490m3/day→約110m3/day
地下水位が建屋内水位より低くなってしまうと、建屋内の汚染水が土壌に漏れ出てしまうため、地下水位を下げ過ぎることはできない。
地下水位
地下水位
「汚染水処理対策委員会、凍土壁の評価と今後の汚染水対策について（案）、P.5、平成30年3月」より作成

## Slide 18: 3.3 福島第一原子力発電所の処理水
汚染水に含まれる放射性物質によるリスクを軽減するため、多核種除去設備（ALPS）等によってトリチウム以外の核種が取り除かれている。
それらが処理水と呼ばれ、タンクに貯蔵されている。
処理水とは何か？
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料７、P.10、平成28年6月」
図 汚染水処理の流れ
図 処理後の核種の濃度
多核種処理設備等によって、トリチウム以外の核種は告示濃度以下にすることができる。
告示濃度比
原子炉建屋・
タービン建屋
建屋周辺からのくみ上げ水等
地下水
セシウム吸着装置
淡水化装置
注水タンク
循環注水
多核種除去設備
（ALPS）
貯水タンク
循環注水冷却

## Slide 19: 3.4 トリチウムの分離
トリチウムは主に水として存在するため、通常の水素と分離するためには特殊な技術が必要となる。
現在の分離技術では、完全にトリチウムを分離することはできず、トリチウムを含む処理水をなくすことはできない。
福島第一原子力発電所の処理水は低濃度かつ大量（高くても100万Bq/Lオーダー, 約100万m3）であるため、現在の分離技術で対象としている濃度（約1000億Bq/L）、処理速度（～数m3 /日）と大きく差がある。
処理水からトリチウムを分離することはできないの？
トリチウムを含む水
分離
高濃度、少量
低濃度、大量
（濃度がゼロになるわけではない）
主な分離技術
蒸留法
同位体交換法
電気分解法
適切な処理をしたうえで、保管、埋設等の処分
何らかの方法で処分が必要
「日本原子力学会、トリチウム研究会～トリチウムとその取り扱いを知るために～「トリチウムの分離」、P.37、平成26年3月4日」より作成
（国内外の重水炉で活用されている）

## Slide 20: 3.5 半減期による減少
トリチウムの半減期は約12年であるため、処理水に含まれるトリチウムの量は12年後には半分になる。
しかし、処理水の量自体が減る訳ではない。
トリチウムの半減期に伴い処理水は無くなるのでは？
【前提】（H28年3月24日）
処理水タンク貯蔵量：約82万m3
トリチウム総量：約7.6×1014Bq
【仮定】
濃度が全タンクで一様であると仮定した場合、その濃度は約93万Bq/L。
【評価】
約93万Bq/Lのトリチウムが、告示濃度6万Bq/L以下にまで減衰するまで約49年。
⇒濃度を減衰させることはできるが、処理水の量自体が減るわけではない。
トリチウム濃度[Bq/L]
処理水総量[m3]
経過年数
処理水総量[m3]
トリチウム濃度[Bq/L]
告示濃度[Bq/L]
濃度は減少する
処理水自体は減らない
図 経年によるトリチウム濃度と処理水総量の変化

## Slide 21: 3.6 処理水の処分方法案
現在タンクに貯蔵されている処理水について、永遠に貯蔵し続けることは難しいため、処分方法を検討する必要がある。
これまで5つの処分方法について検討がされてきている。
技術的特徴や社会的影響を踏まえたうえで、適切な処分方法を選定する必要がある。
処理水をどうするの？
大気放出
（①水素 ②水蒸気）
④地下埋設
③海洋放出
⑤地層注入
処分方法 | 概要 | 濃度基準
大気放出 （水素） | 電気分解により水素に還元し、大気に放出する | 周辺監視区域の外の空気中にて7万Bq/L以下
大気放出 （水蒸気） | 蒸発処理を行い、大気に放出する | 周辺監視区域の外の空気中にて5Bq/L以下
海洋放出 | 処理水を告示濃度以下まで希釈し、海洋に放出する | 放水口にて6万Bq/L以下
地下埋設 | 処理水をセメント等により固形化し、地下に埋設する | －
地層注入 | 深い地層中に処理水を注入する | －
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書、P.7~P.8、平成28年6月」より作成
図 各処分方法の概要
表 各処分方法の概要と濃度基準
※ 地下埋設、地層注入については現状対応する規制基準なし。

## Slide 22: 4. 放射線とトリチウムによる健康影響

## Slide 23: ４.１ 放射線被ばくによる影響
放射線被ばくによる生物の影響はどうやって決まるのか？
放射線の生体影響の有無や程度は、被ばく線量によって決まる。
生体影響を表す際はシーベルト（Sv）を用いる。シーベルトで表した数値が大きいほど、人体が受ける放射線の生体影響が大きいことを意味する。
被ばくの経路により実効線量シーベルト（Sv）の算出方法は異なる。
実効線量の算出方法
＜外部被ばく＞
等価線量：
（組織の）吸収線量×放射線加重係数※1
実効線量：
[組織の等価線量×組織加重係数※2]の総和
＜内部被ばく＞
預託実効線量：
放射性物質を一回だけ摂取した場合に、それ以後の生涯にどれだけの放射線を被ばくすることになるかを推定した被ばく線量
「環境省・量子科学技術研究開発機構、放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成29年度版 上巻、p.35、平成30年2月28日」
「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会 資料3-1、p.3、平成30年11月30日」
※1：X線やガンマ線の影響を1とした、放射線ごとの人体への影響度合いを考慮するための係数
※2：組織や臓器ごとの放射性感受性の違いを考慮するための係数

## Slide 24: ４.２ 確定的影響と確率的影響(1/2)
放射線の人体影響は、放射線の影響が生じるメカニズムの違いにより、確定的影響と確率的影響に大別される。
確定的影響は、放射線の被ばく量がある「しきい値」を超えた場合に発生し、線量の増加に応じてその障害の頻度や激しさが増す。
確率的影響は、影響の発生に「しきい値」がなく、線量の増大につれてその影響の発生する頻度が増す。
放射線被ばくによる生物影響にはどのようなものがあるのか？
「環境省・量子科学技術研究開発機構、放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成29年度版 上巻、p.35、平成30年2月28日」
「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会 資料3-1、p.4、平成30年11月30日」
確定的影響（脱毛、皮膚障害、白内障等）
確率的影響（発がん、遺伝性影響等）
（参考）「直線しきい値なし(LNT)モデル」
国際放射線防護委員会（ICRP）は、
約100ミリシーベルトを下回る線量域では、確率的影響の発生率は臓器や組織の等価線量の増加に比例して増加すると仮定している。
国際放射線防護委員会（ICRP）2007年勧告では、同じ線量を多数の人が被ばくしたとき、全体の1％の人に症状が現れる線量を「しきい線量」としている。

## Slide 25: ４.２ 確定的影響と確率的影響(2/2)
放射線の影響が生じるメカニズム（原因）にはどのようなものがあるのか？
細胞の死によって組織や臓器の機能が一時的又は永久に消失する確定的影響と生存する細胞の突然変異によってがん等の可能性が高まる確率的影響がある。
確定的影響にはしきい線量があり、多少細胞が死んでも、残りの細胞だけで十分に組織や臓器が機能すれば、臨床症状は現れない。
「環境省・量子科学技術研究開発機構、放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成29年度版 上巻、p.86,88、平成30年2月28日」
「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会 資料3-1、p.7、平成30年11月30日」
確定的影響
確率的影響

## Slide 26: ４.３ DNAの損傷と修復
放射線によりDNAが傷つけられるとどうなるのか？
放射線が細胞に当たり、細胞の中にある遺伝子の本体であるDNAを傷つけることがあるが、細胞にはDNA損傷を修復する仕組みが備わっており、少しの傷であれば修復して元に戻る。
傷が多ければ修復できずに細胞自体が死に、一度に多量の放射線を受けて多くの細胞が死んだり変性した場合は急性影響等（確定的影響）が生じる可能性がある。また、急性障害等が起こらない量の放射線を受けた場合でも、修復が完全でない細胞が増殖してがん等（確率的影響）が生じる可能性もある。
「環境省・量子科学技術研究開発機構、放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成29年度版 上巻、p.83、平成30年2月28日」

## Slide 27: ４.４ トリチウムによる内部被ばく、外部被ばくの影響
トリチウムは低エネルギーβ線の放射性核種であるため外部被ばくはほとんどなく、体内摂取による内部被ばくが考慮される。
内部被ばくには、吸入被ばく（皮膚・肺）、経口被ばく（飲料水・食品）がある。
「日本原子力学会、トリチウム研究会～トリチウムとその取り扱いを知るために～「環境生態系のトリチウム影響」、P.13、平成26年3月4日」より作成
27
トリチウムによる被ばくはどのようにして起きるの？
皮膚
肺
食品
飲料水
経口被ばく
吸入被ばく
内部被ばく
水素・水蒸気
有機ガス・微粒子
水蒸気
水・水溶性有機物
水・有機物
気体・微粒子
液体・固体
吸収線量
外部被ばく
※外部被ばくは考慮しない。
生体が照射を受けた放射線の量
線源が生体の外
線源が生体の中
図 トリチウムによる被ばく経路のイメージ図

## Slide 28: ４.５ 実効線量係数
HTOやOBTの実効線量係数※は、セシウム137の実効線量係数と比べて三桁小さな値である。つまり、HTOやOBTとセシウム137 でそれぞれ同程度の放射能を摂取した場合、線量はセシウム137の方が約700倍となる。
同じ放射能のトリチウムとセシウムを摂取した場合、どちらがより被ばくするのか？
※ 1Bqの放射性物質を摂取した際の実効線量（Sv）に相当する値。摂取経路（吸入摂取・経口摂取）や、
核種、化学的形態、年齢により異なる。ここでは成人に対する数値を記載している。
経口摂取
<HTO>
1 Bq
被ばく線量
1.8 × 10-5μSv
>>
約700分の1
1Bqの放射能を経口摂取した際の
被ばく線量
被ばく線量
1.3 × 10-2μSv
<セシウム137>
1 Bq
「一般財団法人高度情報科学技術研究機構、閲覧日：平成31年2月5日、http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=09-01-03-08」
「ICRP、Compendium of Dose Coefficients based on ICRP Publication 60. ICRP Publication 119、平成25年8月」より作成

## Slide 29: ４.６ トリチウムの体内挙動
トリチウムをHTO（トリチウム水）あるいはOBT（有機結合型トリチウム）として摂取するかで、体内での挙動が異なる。
摂取されたHTOは血液中に移行し、約97%はHTOのまま存在し、約3%がOBTに変換される。OBTを摂取した場合は、血液中に移行した後、約50%がOBTとして存在し、残りがHTOに変換される。
トリチウムの生物学的半減期※は、HTOの場合は10日程度、OBTの場合は40日程度であり、特定の臓器には蓄積しない。
摂取されたトリチウムは体内に蓄積しないのか？
図1. 摂取したHTOに関するICRP代謝モデル
図2. 摂取したOBTに関するICRP代謝モデル
HTO：トリチウム水
OBT：有機結合型トリチウム
T1/2 : 生物学的半減期
※ 体内に入った放射性物質の量が、新陳代謝により半分になる時間
尿 47 %
排便 3 %
その他 50 %
97 %
3 %
血液
OBT
体外への排出
T1/2=10日
T1/2=40日
HTO
50 %
50 %
尿 47 %
排便 3 %
その他 50 %
血液
OBT
体外への排出
T1/2=10日
T1/2=40日
HTO
消化管
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース参考資料集、P.66、平成28年6月」、「UNSCEAR、2016 Report、p.273,276、平成28年4月」
「ICRP. Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides:
Part 2.Ingestion dose coefficients.ICRP Publication 67、平成6年8月」より作成

## Slide 30: ４.７ トリチウムの核変換による影響
放射性物質が壊変して別の元素になることを核変換といい、トリチウムはβ線を放出して安定な不活性ガスであるヘリウムへ核変換する。
タンパク質やDNAを構成する水素がトリチウムの場合に、トリチウムが核変換すると水素と化学的性質が異なるヘリウムがDNAの構成要素となるが、このことによるDNAへの影響はほぼ見られないと考えられている。細胞内のトリチウムによる影響のほとんどは、トリチウムが放出するβ線による被ばくである。（UNSCEAR 2016 Report）
DNA等を構成するトリチウムが壊変して違う物質になった場合、影響はあるのか？
トリチウム（3H）が
DNAの構成要素になる
トリチウム（3H）が
ヘリウム（He）に変換
核変換
図：DNAの構成単位（モノマー）
トリチウム
摂取
※影響の大きさ
β線被ばく>>核変換
OH
HO
O
P
O
O
OH
N
N
N
N
N
H
H
OH
HO
O
P
O
O
OH
N
N
N
N
N
H
3H
OH
HO
O
P
O
O
OH
N
N
N
N
N
H
He
「UNSCEAR、2016 Report、p.287、平成28年4月」より作成

## Slide 31: ４.８ トリチウムによる生体影響（動物実験）
マウスにHTOを生涯にわたって飲水投与し続けた事例では、 HTO非投与のマウスに比べて、3.6mGy/日以上の線量率で生存期間が短くなることが確認されている。
トリチウムからの被ばくにより生体影響が発生した事例はあるのか？
マウスにHTOを生涯にわたって飲水投与した事例
「UNSCEAR、2016 Report、p.295、平成28年4月」、
「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会 資料3-1、p.15、平成30年11月30日」

## Slide 32: ４.９ トリチウムによる生体影響（確定的影響事例）
ヨーロッパのトリチウム蛍光塗料製造施設の作業員において、トリチウムの被ばく事故により死亡が確認された事例がある。
死亡した作業員は、化学操作の作業中にトリチウムを取り込み、尿中のトリチウム濃度から被ばく線量は死亡前の4年間で約3～5Sv、または死亡前の3年間で最大約20Svと推定された。
トリチウムからの被ばくにより生体影響が発生した事例はあるのか？
被ばく者 | 被ばく線量 （尿中トリチウム 濃度からの推定値） | 影響
ヨーロッパのトリチウム 蛍光塗料製造施設の作業者 | 約3～5 Sv | 肺あるいは骨髄に生じた 障害により死亡
上記作業者のアシスタント | 上記の約半分 | 貧血
上記とは異なる ヨーロッパのトリチウム 蛍光塗料製造施設の作業者 | 最大約20 Sv | 肺あるいは骨髄に生じた 障害により死亡
ヒトの健康に対するトリチウム被ばくの確定的影響の事例
参考
福島第一原子力発電所周辺での推計トリチウム被ばく線量：約0.0000000002 Sv
日常生活での被ばく線量（全ての天然放射線核種から被ばくする線量）：0.0021 Sv
「UNSCEAR、2016 Report、p.289,294、平成28年4月」、「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書、P.4、平成28年6月」より作成

## Slide 33: ４.10 トリチウムによる生体影響（疫学研究）
放射線関連施設の労働者に対する疫学研究が行われているが、トリチウムによる被ばく線量と健康影響の因果関係に基づいてリスク推定できている研究はほぼない。
トリチウム以外の被ばくが含まれる場合がほとんどであり、トリチウム特有のリスクを推定するには不確かさが大きい。
トリチウムからの被ばくにより生体影響が発生した事例はあるのか？
米国の放射線関連施設労働者の
がん死亡率と放射線影響の調査結果
対象集団の人数 | γ（ガンマ）線による 平均被ばく線量 | トリチウムによる 平均被ばく線量
119,196人 | 20.2 mSv | 0.2 mSv
γ線による被ばく線量に比べて、トリチウムの被ばく線量は低い。
⇒トリチウム特有のリスクを推定するには不確かさが大きい。
「UNSCEAR、2016 Report、p.321、平成28年4月」、
「Mary K. Schubauer-Berigan, et.al.、Cancer Mortality through 2005 among a Pooled Cohort of U.S. Nuclear Workers Exposed to External Ionizing Radiation、 RADIATION RESEARCH, 183, 620–631 、平成27年5月」より作成

## Slide 34: ４.11 トリチウムによる水生生物影響（1/2）
水生生物の線量評価は、形態等を考慮して定められた核種ごとの換算係数、濃縮係数（次ページ参照）及び生息している環境中の放射能濃度から計算される。
例えばある底魚（カレイ、ヒラメ等）が60,000Bq/Lの海水に生息している等と仮定して吸収線量率を計算すると、0.0048mGy/日（底魚）となる。
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書、P.3-4、平成28年6月」、「UNSCEAR、2008 Report Vol.Ⅱ Annex E、P.247-248、平成23年4月」より作成
トリチウムによる水生生物への影響は？
例えば、底魚（カレイ等）の場合
トリチウムが対象生物体内に均一に分布
濃縮係数：1
底魚におけるトリチウムの換算係数
海水からの外部被ばく：7.8×10-12 μGy/h per Bq/kg
内部被ばく ：3.3×10-6 μGy/h per Bq/kg
生息域周辺のトリチウム濃度：60,000Bq/L
（日本の原子力発電所からの排水中のトリチウム濃度限度）
上記の条件のもとで計算すると、
吸収線量率は0.0048mGy/日となる。
UNSCEAR（原子放射線の影響に関する国連科学委員会）では、ある生物集団を考えたとき、その集団の中で最も被ばくを受けている個体の慢性的な被ばく線量率が10mGy/日以下であれば、集団全体として有害な影響はないと評価されている。
0.004mGy/日※
0.005mGy/日
0.002mGy/日
0.002mGy/日
0.001mGy/日
0.003mGy/日
参考：被ばくによる生物集団への影響
※慢性的な被ばく線量率、他も同様
最も被ばくを
受けている個体
0.005mGy/日
≦10mGy
集団全体として有害な影響は
ないと考えられる
（ある生物集団）

## Slide 35: ４. 11 トリチウムによる水生生物影響（2/2）
水圏環境における特定の生物へのHTO（トリチウム水）の生物濃縮は確認されておらず、生物中の濃度と海水中の濃度の比率を表す濃縮係数は1以下とされている。
ある時点で周辺の海水中のトリチウム濃度よりも貝中トリチウム濃度のほうが高い事例が見つかっているが、その後、貝中のトリチウム濃度は徐々に減少している。
摂取されたトリチウムは水生生物内で濃縮しないの？
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料4、P.2、平成28年6月」、「Autorite de Surete Nucleaire、トリチウム白書（The Tritium White Paper）、P.194、平成22年7月」より作成
セラフィールド地域近傍のネザータウンにおけるムール貝中のトリチウム量の推移
ムール貝のトリチウム濃度（Bq/kg）（湿重量）
と海水のトリチウム濃度（Bq/L×10）
この時点では、
貝中のトリチウム濃度が海水の
トリチウム濃度よりも高いが、
その後、貝中のトリチウム濃度は減少している。
濃縮係数 ＝
水生生物中の濃度
海水中の濃度
ムール貝中の
トリチウム濃度
海水の
トリチウム濃度
排出量
排出量（TBq）
 | 海産 魚類 | 淡水 魚類 | 軟体類 | 海藻類
トリチウム※1 | 1 | ― | 1 | 1
セシウム137 | 5～100 | 400～2,000※2 | 10～60 | 10～50
※1 自由水型（HTO）、
なお、直接有機結合型トリチウム（OBT）を取り込んだ場合は見かけの濃縮係数が非常に高くなる場合がある。
※2 見かけの濃縮係数
―は、データ無し。
表 水生生物の濃縮係数
※OBT濃度であることに留意

## Slide 36: 5. トリチウムの環境影響

## Slide 37: 5.1 環境中のトリチウムの挙動（1/2）
環境中トリチウムは、北極・南極から赤道に向かって減少する緯度依存性があることが知られている。
これは、大気上層でのトリチウム生成率が極地方で大きいこと、成層圏から対流圏へのトリチウムの移行は極地ほど大きく、そして赤道付近では蒸発による希釈が働くためと考えられている。
「（一財）高度情報科学技術研究機構「トリチウムの環境中での挙動」、閲覧日：平成31年2月17日、http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=09-01-03-08」
「第7回 多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会、資料1、P.36」
トリチウムは世界中でどのように分布しているの？
図 トリチウムの緯度依存性イメージ
極地方：トリチウムの生成率大
成層圏から対流圏への移行活発
赤道付近：海洋の蒸発水による希釈
緯度
極地方：トリチウムの生成率大
成層圏から対流圏への移行活発
極域から赤道へ向かって拡散
極域から赤道へ向かって拡散
トリチウム存在量：大
トリチウム存在量：大
トリチウム存在量：小
※極地方と比較した場合

## Slide 38: 5.1 環境中のトリチウムの挙動（2/2）
大気中に放出されたトリチウムは、大気中での乱流拡散、地表への沈着、地中での移流や拡散、地表からの蒸発等の挙動を示す。
海洋中に放出されたトリチウムは、放出方法や放出位置にもよるが、放出地点から離れるに従い、濃度は低減する。（2km格子での試算では濃度が約10km下流で約1桁低減、約50km下流で約2桁低減、約100km下流で約3桁低減との結果あり）
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料1、P.4、平成28年6月」
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料11、P.23、平成28年6月」
トリチウムは環境中でどのような挙動をするの？
HT/HTO
乱流拡散
HT
沈着
HTO
HTO
蒸発
地表
地下水への移動・拡散、根吸収
雨
沈着
沈着
HTO
図 環境中トリチウムの挙動（陸域）
図 海洋拡散による距離に対する濃度計算イメージ
（海流による移流拡散のみを考慮）
海域
陸域
10km
濃度：1桁減
放出位置の
計算格子の濃度
50km
濃度：2桁減
100km
濃度：3桁減
濃度低減は2km格子での試算結果である。

## Slide 39: 5.2 トリチウムの測定方法の概要
トリチウムがβ壊変した後のヘリウムの数を計測する方法と、β線の数を計測する方法がある。
ヘリウムの数の計測には質量分析法が使用され、β線の数の計測には放射能計測法が使用される。放射能計測法が一般的にはよく使用される。
放射能計測法の代表的な方法が、液体シンチレーション法（LSC法）である。
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料3、P.3、平成28年6月」
「日本原子力学会、トリチウム研究会～トリチウムとその取り扱いを知るために～、P.1、平成26年3月4日」
トリチウムはどうやって計るの？
図 ヘリウム及びβ線計測に関するイメージ図

## Slide 40: 5.3 トリチウムの測定方法の特徴
液体シンチレーション法（LSC法）は、水としてトリチウムを測定するため、河川水や降水等の測定に適している。
水以外の試料の場合でも、溶解する試料は水試料としてLSC法で測定できる。一方、植物や動物試料中の組織結合型トリチウム（OBT）の場合には、乾燥試料として質量分析法も用いられる。
「（一財）高度情報科学技術研究機構「トリチウムの液体シンチレーション法による測定」、閲覧日：平成31年2月4日、http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=09-04-03-25」
「トリチウム水タスクフォース、トリチウム水タスクフォース報告書 参考資料3、P.3, 4、平成28年6月」
「柿内秀樹、原子力関連施設周辺での環境トリチウムモニタリングの実際、J. Plasma Fusion Res. Vol.89, No.10 (2013) 645‐651」
液体シンチレーション法と質量分析法はどう使い分けるの？
質量分析装置
VG-5400 Micromass
液体シンチレーションカウンター
Hitachi-Aloka LSC-LB7
図 環境中トリチウムの試料分類・測定方法・測定装置

## Slide 41: 5.4 トリチウムの環境モニタリング
環境放射能の水準を把握する環境放射能水準調査の一環として、1か月毎に採取された試料に対して降水中のトリチウム濃度及び降下量が分析されている。
月間降水中のトリチウム濃度は、世界で大気圏核実験が実施されていた1970年代には高い濃度となっていたが、その後低下している。
実際にどの様にモニタリングされているの？
図 月間降水中のトリチウム濃度及び降下量（試料採取場所：千葉市）
「公益財団法人 日本分析センター、平成25年度原子力施設等防災対策等委託費（環境放射能水準調査（放射能分析））事業報告書、P11、平成26年3月」

## Slide 42: 5.5 トリチウムの環境モニタリング（福島県）
福島県では、東京電力福島第一原子力発電所の事故後、公用水域（河川、湖沼・ダム・海域）のトリチウム濃度レベルを把握することを目的としてモニタリング調査を実施。
平成30年度のトリチウムの濃度レベルは、平成23年度の調査結果と比較して0.5Bq/L未満が多くなっており、全調査地点で福島第一原子力発電所事故前と比較して同程度。
「原子力災害現地対策本部（放射線班）及び福島県災害対策本部（原子力班）、河川水等の環境放射線モニタリング（トリチウム）調査結果について、平成24年5月21日」、「福島県放射線監視室、河川等の環境放射線モニタリング調査結果（トリチウム、平成３０年度前期分）について、
平成30年11月11日」より作成
福島県ではどの様にモニタリングされているのか？その結果は？
※試料全体に対して占める割合を示したもの。

## Slide 43: 5.6 国内外の規制基準（濃度）（1/2）
国内の原子力発電所では、放射性物質がトリチウムのみの場合の濃度限度は、一種類の核種のみで年間1mSvの被ばく量となる値として、空気中の濃度については水蒸気の状態で 5Bq/L、水素ガスの状態で 70,000Bq/L、水中の濃度については 60,000Bq/Lの数値が定められている。
米国は被ばく線量が1mSv/年を超えないよう逆算した数値として、空気中の濃度（水蒸気）については3.7Bq/L 、液体の濃度については37,000Bq/Lであり、韓国も同程度の数値を設定している。
一方、仏国、英国、カナダは統一した濃度限度を設定していない。
「株式会社三菱総合研究所、平成29年度原子力の利用状況等に関する調査事業（多核種除去設備等処理水の処分技術等に関する調査研究）調査報告書、P.124、平成30年3月」
国内外の原子力発電所におけるトリチウムの放出濃度に関する規制基準は？
 | 液体廃棄物 |  | 気体廃棄物 | 
 | 濃度基準 | 考え方 | 濃度基準 | 考え方
米国 | 37,000 Bq/L | 被ばく線量1mSv/年から逆算 | 3.7 Bq/L | 被ばく線量1mSv/年から逆算
韓国 | 40,000 Bq/L |  | 3 Bq/L | 
日本 | 60,000 Bq/L |  | 5 Bq/L | 
※仏国、英国、カナダは統一した濃度限度を設定していない。
※米国は、職業人の線量限度（8×104 (µCi/年)）から公衆の線量限度（1mSv/年）への換算を行うことで算出している。
表 国内外の規制基準（濃度）

## Slide 44: 5.6 国内外の規制基準（濃度）（2/2）
「原子力規制庁、多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会（第11回）資料3-2 放射性廃棄物に対する規制について、P.7、
平成30年11月30日」
トリチウムの水中の濃度限度は、トリチウムが含まれた水を生まれてから70歳になるまで毎日飲み続けたとき、平均線量率が法令に基づく実効線量限度（1mSv/年）に達するとして計算された数値である。
計算には、ICRPが公開している年齢によって異なる線量係数や年間摂水量を用いて計算している。
トリチウムの水中の濃度限度（6万Bq/L）の根拠は？
6万Bq/Lの水
0歳
70歳
各年齢層の線量係数×年間摂水率
※生まれてから70歳になるまで毎日飲み続けたときに達する線量
1 mSv/年
図 トリチウムの水中の濃度限度の算出イメージ図
70年

## Slide 45: 5.7 国内外の規制（総量）
国内の原子力発電所に対して、トリチウムの放出総量に関する規制基準値も、放出管理目標値※1も設定されていない。
英国、仏国、カナダの原子力発電所では、総量規制の基準値が設定されている。
国内外の原子力施設におけるトリチウムの放出総量に関する規制基準は？
 |  | 対象 | 液体廃棄物 | 気体廃棄物
英国 | 原子炉 | 発電所毎 | 80～700兆Bq/年 | 3～15兆Bq/年
 | 再処理 | セラフィールド※2 | 18,000兆Bq/年 | 1,100兆Bq/年
仏国 | 原子炉 | 発電所毎 | （例） 45兆Bq/年 80兆Bq/年 | （例） 4兆Bq/年 4.5兆Bq/年
 | 再処理 | ラ・アーグ※3 | 18,500兆Bq/年 | 150兆Bq/年
カナダ | 原子炉 | 発電所毎 | 370,000～46,000,000兆Bq/年 | 120,000～850,000兆Bq/年
表 諸外国の原子力施設におけるトリチウムの放出総量に関する規制基準
*1: 線量目標値の達成を可能とする範囲内の年間の放出量のこと。原子力事業者が超えることのない様に務めることとされている値である。
なお、トリチウムを除く液体廃棄物については放出管理目標値が設定され、管理が行われている。
*2 : 英国で唯一の再処理施設。
*3 : 仏国で唯一の再処理施設。
各種資料より作成

## Slide 46: 5.８ 国内外の規制基準（福島第一原子力発電所）
事故前及び事故後も、規制濃度基準値は6万Bq/Lである。
ただし事故後は、サブドレン・地下水バイパスの汲み上げ水に含まれるトリチウムの濃度を計測し、管理しながら希釈せずに海洋への放出を行っており、その際のトリチウムの排水基準（運用目標）を1,500Bq/Lとしている。
運用目標は、敷地境界線量が1mSv/年を超えないように、各廃棄物に対して割り振られた線量から逆算して得られた数値である。
「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会 説明・公聴会説明資料、P.5、平成30年8月」
福島第一原子力発電所におけるトリチウムに関する規制基準や事故後の運用目標は？
事故前
事故後
運用目標：1500 Bq/L
規制基準：60000 Bq/L
濃度
（Bq/L）
60000
1500
図 事故前後の規制基準及び事故後の運用目標
敷地境界における実効線量
線量
（mSv/年）
1mSv/年
固体廃棄物
液体廃棄物
気体廃棄物
敷地境界線量が
1mSv/年を超えないよう放出管理
トリチウム
核種毎に運用目標を設定
その中の１つがトリチウム

## Slide 47: 5.９ 国内外の濃度基準（飲料水）
WHOの「飲料水水質ガイドライン（第4版）」では、飲料水に含まれるトリチウムの指標（ガイダンスレベル）は10,000Bq/Lである。
我が国では、飲料水に含まれるトリチウムの基準値は設定されていない※1。
カナダ、米国、英国、仏国等、飲料水に含まれるトリチウムの基準値が設定されている国もある。
飲料水に含まれるトリチウムの濃度基準は？
 | 基準値 | 基準値の位置づけ | 基準値の意味
WHO | 10,000Bq/L | ガイダンスレベル | 超過していなければ、飲料水の消費に問題がないと各国当局が判断できるように設定された指標値。
カナダ | 7,000 Bq/L | 最大許容濃度 （MAC：Maximum Acceptable Concentrations） | 規制基準ではなく、超過していなければ飲料水の消費に問題がないと判断できるように設定された、指標となる値。
米国 | 740 Bq/L | 最大汚染レベル （MCL：Maximum Contaminant Level) | 規制基準として設定。超過していれば規制違反。
英国※2 | 100 Bq/L | パラメータ値 | 規制基準ではない。超過していれば、トリチウム以外の人工放射性核種の存在を調査しなければならなくなる指標値。
仏国 | 100 Bq/L | パラメータ値 | 同上
※1: 我が国の2012年4月からの食品中の放射性物質基準値の設定において、東京電力福島第一原子力発電所事故により放出・拡散した可能性のあるトリチウム
は考慮しなければならないほどの線量になるとは考えがたいとして、トリチウムは考慮されていない。
※2: 英国ではイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの各地方政府に環境規制権限があり、ここでは最も多くの原子力施設のあるイングランドの基準を
記載。
表：諸外国における飲料水中のトリチウムの基準値
各種資料より作成